江苏洋河酒厂股份有限公司

泗阳分公司

# 采购、简易设备招标文件

招   标   人：江苏洋河酒厂股份有限公司

招标项目名称：信息化窖池管控系统

二0一七年 三 月

第一章  投标须知

| 标的物名称 | 信息化窖池管控系统 |
| --- | --- |
| 送货地点 | 江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司 |
| 投标联系人 | 张峰 | 联系电话 | 0527--85678569 |
|  |  | 邮箱 | yhfjwz@163.com |
| 技术咨询 | 吴苏林 | 联系电话 | 15850905825 |
|  |  | 联系传真 | 0527-85678116 |
| 投诉电话 | 0527-84938026（洋河）、0527-85678456（泗阳） |
| 投标保证金 | 叁万圆整（人民币） | 企 业 账 号 | 单位名称： 江苏洋河酒厂股份有限公司 地址：江苏省宿迁宿城区洋河镇中大街118号 开户行：工行洋河支行 账 号：111 604 020 900 000 8856 为方便投标单位交、退保证金，我公司推荐投标商将保证金交至我公司全资子公司账户，在泗阳基地即可办理交、退手续。 单位名称：泗阳县洋河包装服务有限公司 开户行：中国银行泗阳支行 账 号：518 363 728 972 |
| 保证金缴纳方式 | 电汇 将汇票凭证到酒厂管理部审核后交财务部换取收据，如开标前未办理收据则视同弃标。 |
| 投标保证金退款方式 | 中标结果公示（或电话通知）后，未中标单位凭酒厂财务开具的收据到管理部审核后交财务部退款，中标单位交纳履约保证金（履约保证金额度：不低于中标价的5%）后方可退还投标保证金。 |
| 投标文件 份数及要求 | 一正一副，投标文件应密封并在封面上注明联系人和联系方式，采用快递方式需密封后交邮。 |
| 投标文件 递 交 | 递交至：江苏省宿迁市泗阳县洋河酒厂泗阳基地管理部招标办公室 接收人：张峰 投标截止时间：2017年3月20日中午12时 |
| 答 疑 | 发出招标文件后1天。 |
| 开 标 | 由甲方自行组织。 |
| 评标方式及中标依据 | 综合考虑各报价单位资质、规模、业绩、服务等因素，采用合理低价，最低价不作为中标唯一依据。以收到我司中标通知书为依据。 |
| 其他 | 招标公告、中标结果公示请登录www.chinayanghe.com招标信息栏。 |

- 商务技术要求

- 采购物资情况（名称、数量、规格型号、质量标准）

1、信息化窖池管控系统三套（含安装、三个车间用，包括成套硬件软件设备、电池更换、设备维护、软件升级等）

2、验收方式：按主要技术参数进行验收，以使用部门实际使用为主，必须满足实际使用要求。

3、报价指含税价（17%增值税）含运费（至采购方指定地点）含安装（到采购方实地安装）等价格，任何报价之外的费用，招标人概不接受。投标报价在合同执行过程中是固定不变的，因市场原材料波动而需要调整价格的，应在双方协商一致的基础上由招标人进行调整，中标人不得以任何理由予以变更。投标人对投标报价若有说明应在投标报价表备注处注明。招标人不接受可选择的投标方案和价格，任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

- 送货时间（一次到货/分批次到货/其他）/地点

2017年7月30日之前

地点：洋河酒厂泗阳分公司采购方指定地点

- 合同期限

2017年7月30日之前。

- 付款方式

验收合格后，发票入账后15个工作日付90%。质保期一年，质保期满10个工作日内付清余款。

- 投标单位要求

具有相关信息系统集成的资质，一般纳税人，能够开具17%增值税票。

- 投标人的义务

１、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

２、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

３、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

４、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

５、投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 技术要求（请承办部门提供技术参数）

共3个10连跨车间，一个10连跨车间，每跨厂房配置5支窖池测温计，集中器按每两跨厂房配置1台，路由器统一按每五跨厂房配置1台，基站按每个车间配置1台。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产品技术参数及描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线窖池测温仪 | J-3T11W | 测量窖池上层、中层和下层的3点温度并显示；同时把采集到的温度通过无线信号发送出来。量程：-20℃~99℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.5℃；数据采集间隔：默认为2min（可调）；传输距离：在90米空旷距离条件下，99%以上的可靠传输；防护等级：IP68；外壳材质PC；探针材质304不锈钢：显示屏幕可点亮背光方便观察；供电模式：高能锂电池供电 |
| 2 | 酒灵通窖池集中器 | J-CHMI10ZW | 470M无线与无线传感器连接，通讯距离100米（开阔地）；云端传输功能：zigbee无线进行组网传输，通讯距离100米（开阔地）；网络拓扑接口：Mesh网络 网络安全：128位AES加密算法； 外壳材质：金属铝壳； 人机交互：7寸彩屏，显示各个传感器的参数，管理和配置无线网络。电源：市电供电 |
| 3 | Zigbee转以太网网关 | G-G10 | 功能：实现zigbee无线网络与以太网网络相互转换；无线传输距离： 100米（开阔地）；工作环境：-40℃~70℃；湿度0~95%；防护等级：IP54；供电模式：220V AC |
| 4 | 防护型ZigBee路由器 | G-R20 | 功能：zigbee无线mesh路由功能，增强信号传输强度。与集中器传输距离：100m(开阔地)；工作环境：-40℃~85℃；湿度0~100%；防护等级：IP65；电源需求：220V AC； |
| 5 | 数据监控软件平台 | web版本 | 操作系统：温湿度自动巡检,短信主动预警； 窖池三层温度实时数据监测功能；曲线显示与分析；数据存储与回看；批次管理功能；入池、出池操作；出池、入池时温度及化验数据的录入；发酵周期温度自动记录； |

质保期一年，在质保期内如出现问题，供方需48小时内到达现场维护或调试。

- 投标文件组成：（不足之处请承办部门根据实际情况添加）

（1） 投标函（投标申请及声明）；

（2） 法定代表人授权委托书；

（3）《企业法人营业执照》或法人证明文件（复印件）；

（4）服务承诺

（5）技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）；

（6）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

- 附件

- 开标一览表

投标人名称（签章）：

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标单价 |
| --- | --- |
| 合计 |  |

项目建设工期：自      年   月    日至      年    月    日，共   日历天

供货期：

承办部门根据类别自行添加

法人代表或授权人签字：

职务：                           日期：

2.授权委托书

授   权   委   托   书

本授权书声明：________________________________________（投标人名称）的_________________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权______________________________（被授权人的姓名、职务）为合法代理人，并授权其全权负责参加本次   招标项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职        务：

单位名称：

地        址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职       务：

单位名称：

地        址：

投标人名称（公章）：

日      期：

3.投标人声明函

投标申请及声明

致：

根据贵方投标邀请，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求项目名称：                                的投标总报价为（大写）                      万元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件、或图纸等使用要求的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者招标人恶意串通、决不向招标人、采购单位工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：                            电   话：

传   真：                         投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（章）：

日    期：       年    月    日

4.投标人（企业）业绩表

| 年度 | 项目 需求单位 | 项目 名称 | 项目 内容 | 项目 工期 | 合同 金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附合同复印件，验收报告和用户使用意见书。